## Slide 1: 邏輯設計實習 DE0 課程指引
主講人：宋家齊 學系：資訊工程系 日期：2023.01.11
逢甲大學 資訊電機學院

## Slide 2: DE0 介紹
在這邊介紹實驗用的 FPGA 板 DE0 的基本資訊以及常用 I/O 的特性與對應腳位

## Slide 3: DE0 配備

## Slide 4: DE0 Layout and Components

## Slide 5: FPGA 型號
系列：Cyclone III
編號：EP3C16F484C6N

## Slide 6: 常用 I/O - Button
按下 – logic ‘0’
放開 – logic ‘1’

## Slide 7: 常用 I/O - Switch
往上 – logic ‘1’
往下 – logic ‘0’

## Slide 8: 常用 I/O - LEDG
燈亮 – logic ‘1’
燈暗 – logic ‘0’

## Slide 9: 常用 I/O – 7-segment
共陽極七段顯示器
燈亮：邏輯 ‘0’
燈暗：邏輯 ‘1’

## Slide 10: 常用 I/O – 7-segment (cont’d)

## Slide 11: 常用 I/O – 50 MHz 時脈

## Slide 12: 其他 I/O
GPIO: 利用杜邦線外接設備
PS/2: 鍵盤、滑鼠
SD 卡槽: SD 卡
VGA: 螢幕
16*2 LCD 介面（需另外焊接）
RS-232 （需另外焊接）
詳細見官方文件：DE0_User_manual_2012.pdf

## Slide 13: 連接電腦
↑ RUN
ON

## Slide 14: Quartus II 安裝
在這邊介紹 Quartus 13.1 與燒錄用驅動 USB-Blaster 的安裝與設定過程

## Slide 15: Quartus II 版本
版本：9.0（資電 502）、13.0 sp 1 web edition（其他教室）
Windows: Intel® Quartus® II Web Edition Design Software Version 13.1 for Windows
Linux: Intel® Quartus® II Web Edition Design Software Version 13.1 for Linux

## Slide 16: Quartus II 安裝（windows）
到官方下載 .tar
解壓縮
以系統管理員執行 setup.bat
依照步驟安裝（預設安裝）
記住你的安裝路徑，安裝驅動會用到 預設路徑： C:\altera\13.1

## Slide 17: USB Blaster 安裝
連接 DE0 到電腦
開啟裝置管理員
找到「其他裝置/USB-Blaster」 右鍵「更新驅動程式軟體」
選擇「瀏覽電腦上的裝置」
路徑設定 <安裝路徑>/quartus/drivers/usb-blaster
完成

## Slide 18: Quartus II 使用
以半加器來示範基本的利用 Quartus II 來開發 FPGA 應用，另外補充階層架構的設計方式

## Slide 19: 示範專案：半加器
利用圖形輸入法，設計出一個 1-bit 半加器。
S = x xor y, C = x and y
x
y
C
S

## Slide 20: FPGA 設計流程
設計輸入（圖形或 HDL）
第一次編譯
功能模擬
指定 I/O 腳位
第二次編譯
燒錄 DE0

## Slide 21: 新建專案
啟動 Quartus II
開啟「 File → New Project Wizard」
設定專案位置與名稱
檔名三不
  不要中文
  不要空格
  開頭不要數字
工作目錄
專案名稱
最上層設計實體名稱

## Slide 22: 新建專案（cont’d）
增加現有設計檔
沒有現有設計檔時直接下一步
有的話填寫 file name 按 add

## Slide 23: 新建專案（cont’d）
選擇 FPGA 版本
Device Family 選 Cyclone III
然後選 Name 為 EP3C16F484C6
後面的設定用預設即可

## Slide 24: 新增設計檔案
點選 File->New…
選擇檔案格式，按 OK
圖形：Block Diagram/Schematic File
另外也有硬體描述語言 VHDL, Verilog …
本範例選擇 Block Diagram/Schematic File

## Slide 25: 圖形設計界面

## Slide 26: 圖形編輯常用項目說明
Symbol：各種元件符號
Orthogonal/Diagonal Node Tool：線路連接（1 bit）
Orthogonal/Diagonal Bus Tool：連接匯流排（n bits）
Flip/rotate: 翻轉或旋轉元件符號

## Slide 27: 加入元件
點擊 symbol 或在空白處點 2 下
在 Name 搜尋 “and2”
按 OK ，2-input and 就加入完成
同樣地，加入 xor、input、output

## Slide 28: 連接線段
選擇 Orthogonal Node Tool，把線路接好
注意：不要選到 bus tool！

## Slide 29: 命名腳位
在 pin name 上點 2 下改名字

## Slide 30: 編譯常用項目
Pin Planner: 指派 Top-level Entity 的 I/O 到指定腳位。
Stop Processing: 停止目前的行程，例如編譯。
Start Compilation: 編譯專案。
Compilation Report: 專案的編譯報告。
Programmer: 燒錄設計到板子裡。

## Slide 31: 編譯、設定腳位
先把檔案存檔。
  要有一份檔案為 top-level entity
按下「 Start Compilation 」進行第一次編譯
編譯成功，打開「 Pin Planner 」
在 location 填入腳位號碼
例： x 配到 SW[1] → 腳位 H5
配完後進行第二次編譯

## Slide 32: 燒錄
連接 DE0 到電腦上
第二次編譯完成後，打開「 Programmer 」
點擊 Hardware Setup… 選擇 USB-Blaster [USB-0]
按 Start，完成

## Slide 33: 階層式設計

## Slide 34: 產生使用 block symbol
以全加器組合出 4-bit 加減法器
開啟要做成 block symbol 的設計檔
File > Create/Update > Create Symbol Files for Current File
新增 Block Diagram/Schematic File
進入 Symbol，會在 project 中找到

## Slide 35: Quartus II 電路模擬
利用三種專案進行模擬的教學 包含基本操作與進階技巧

## Slide 36: 探討案例
半加器
  利用前面的範例，示範最基本的組合電路模擬。
  輸入：x, y；輸出：C, S。
4-bit 加法器
  利用 IC 7483 ，示範帶有群組的模擬。
  輸入：A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, B1, C0；輸出：C4, S4, S3, S2, S1
D 型正反器
  利用 DFF 示範基本的循序電路模擬，在此不考慮 PRN 與 CLRN。
  輸入：D, clk, PRN, CLRN；輸出：Q。

## Slide 37: 模擬前置設定
開啟 Tools ->Options...
選取 EDA Tool Options
最後一項的最後面補反斜線 ”\”
按 OK

## Slide 38: 半加器－前置作業
開啟專案
確定半加器為 top-level entity
設計完成後進行第一次編譯

## Slide 39: 半加器－新增模擬檔
點選 File->New…
選擇 University Program VWF，按 OK

## Slide 40: 模擬介面

## Slide 41: 模擬常用工具
Forcing Low(0)：設定為邏輯 ‘0’。
Forcing High(1)：設定為邏輯 ‘1’。
Overwrite Clock：設定時脈。
Random Value：設定隨機數值。
Run Functional Simulation：功能模擬，不考慮 delay。
Run Timing Simulation：時間模擬，會考慮到 delay 的狀況。

## Slide 42: 新增 Node
Edit -> Insert -> Insert Node or Bus...
點擊 Node Finder…
點擊 List
加入要看的 Node
按 OK、OK

## Slide 43: 設定波形
將訊號拖曳到適當位置
框選出要設定的範圍
依照需求選擇設定數值
  範例為設定 count value

## Slide 44: 開始模擬
設定好波形後，存檔，然後點選 Run Functional Simulation

## Slide 45: 4-bit 全加器－7483

## Slide 46: 4-bit 全加器 – 前置作業
開新專案
新增 Block Diagram/Schematic File
新增 7483
在 7483 上按右鍵，選擇 Generate Pins for Symbol Ports
進行第一次編譯

## Slide 47: 4-bit 全加器 – 群組訊號
開新模擬檔
加入所有的 Node
調整適當順序
框選要組成群組的訊號 按右鍵、Grouping、Group…
取群組名，並給適當的編碼 範例使用 Hexadecimal
按 OK
B4~B1、S4~S1 一樣進行群組、給編碼
存檔，跑模擬

## Slide 48: D 型正反器－前置作業
開新專案
新增 Block Diagram/Schematic File
新增 DFF、VCC、I/O Port。
完成接線
進行第一次編譯

## Slide 49: D 型正反器－時序模擬
範例的 DFF 是正源觸發
設置波形時，應注意 CLK 的正源觸發時輸入 D 不應該同時間被改變